INWESTYCJE GMINY KOCK W 2017 R.

Inwestycje współfinansowane ze środków UE

| Lp. | Nazwa zadania | Opis | Wartość zadania | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przebudowa drogi gminnej nr 103139L w Talczynie od km 1+750 do km 3+250 | W ramach operacji została wykonana przebudowa drogi gminnej nr 103139L w Talczynie o długości ok. 1,5 km, która łączy się bezpośrednio z drogą powiatową nr 1221L. Zakres robót objął: roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; mechaniczne profilowanie oraz zagęszczenie podłoża; wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o łącznej gr. 7 cm; wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego; wykonanie przepustów; formowanie i plantowanie rowów; wykonanie zjazdów z kamienia łamanego. | 740.396,22 zł; w tym dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 344.278,00 zł | 27.06.2016 – 31.08.2017 |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej nr 103698L w m. Kock od km 0+000 do km 2+230 | W ramach operacji została wykonana przebudowa drogi gminnej nr 103698L o długości 2,23 km i szerokości 4,5 m wraz z wykonaniem poboczy oraz zjazdów na drogi boczne-dojazdowe Zakres robót objął: roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; mechaniczne profilowanie oraz zagęszczenie podłoża; wykonanie korytowania pod poszerzenie drogi; wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych; wykonanie warstwy wyrównującej z masy bitumicznej (zaniżenia i nierówności); frezowanie istniejącej nawierzchni; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa wyrównawcza i ścieralna); wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego; wykonanie przepustów, formowanie i plantowanie rowów; wykonanie zjazdów z kamienia łamanego oraz mieszanek mineralno-bitumicznych. | 846.461,88 zł; w tym dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 501.104,00 zł | 27.06.2016 – 31.08.2017 |
| 3. | Utworzenie Przedszkola Publicznego w Poizdowie | Przedmiotem projektu była adaptacja pomieszczeń w istniejącym budynku Zespołu Szkół w Poizdowie na potrzeby prowadzenia Przedszkola Publicznego. Utworzono dwa oddziały, na funkcjonowanie których została zaadaptowana istniejąca sala oddziału przedszkolnego (obecnie 5-6 latków) oraz pomieszczenia byłego mieszkania służbowego. Zakres robót objął: roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe oraz ogólnobudowlane (m.in.: zamurowanie i wybicie otworów drzwiowych, montaż drzwi przeciwpożarowych, postawienie nowych ścian działowych, tynkowanie, malowanie ścian, wykonanie posadzek i podłóg); przebudowę węzła sanitarnego z przystosowaniem pomieszczenia dla dzieci przedszkolnych; wszelkie roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń do wymagań ppoż.; wymianę instalacji elektrycznej oraz opraw oświetleniowych na energooszczędne; wymianę istniejącej instalacji c.o.; montaż kolektorów słonecznych na dachu budynku na potrzeby przedszkola; uzupełnienie istniejącego oraz zakup wyposażenia do nowego pomieszczenia; przebudowę wejść zewnętrznych i wykonanie podjazdów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. | 306.558,78 zł; w tym dofinansowanie z RPO WL na lata 2014-2020 222.116,47 zł | 11.04.2017 – 30.10.2017 |

Inwestycje zrealizowane ze środków własnych

| Lp. | Nazwa zadania | Opis | Wartość zadania | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przebudowa dróg gminnych | Przedmiot zamówienia stanowiły trzy zadania: przebudowa dróg gminnych nr 112631L, 112629L w Kocku oraz 112606L w Talczynie o łącznej długości 2,88 km; przebudowa drogi gminnej nr 103148L w Wygnance oraz 112619L i dróg gminnych bez numeru w Poizdowie o łącznej długości 2,288 km; przebudowa drogi gminnej nr 103153L w Ruskiej Wsi i 103144L w Górce o łącznej długości 2,186 km. | 2.698.638,22 zł | 01.03.2017 – 30.09.2017 |
| 2. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Ogrodowej i 27 Wołyńskiej Dywizji AK w Kocku | Przedmiot zamówienia stanowiły dwa zadania: 1) budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Ogrodowej; 2) budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. 27 Wołyńskiej Dywizji AK. Zakres robót w ramach zamówienia objął: budowę sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej o dł. 408 m wraz z przyłączami oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej długości 450 m; budowę sieci wodociągowej w ul. 27 WD AK o długości 285 m oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 312 m. | 360.000,08 zł | 10.10.2017 – 20.12.2017 |